- Нам понадобится:

- слепой металлический портафильтр

- химия для кофемашины (например, Cafiza 2: порошок или таблетки)

- кофейная ложка

- тряпка или щетка для очистки группы кофемашины

- металлическая гастроемкость для замачивания холдеров (глубиной от 150мм)

- питчер объемом 0,35 л или 0,6 л

- маленькая шлицевая отвертка (минусовая)

- - вынимаем холдеры из кофемашины

- меняем у любого холдера обычную сетку (портафильтр) на «слепую» (без отверстий)

- насыпаем в него 1 кофейную ложку химии (например, Cafiza 2)

- - вставляем холдер с химией в группу кофемашины

- включаем кнопку пролива воды на 10 секунд

- выключаем кнопку пролива воды и НЕ вынимая холдер ждем 5 секунд

- опять включаем пролив воды. Повторить цикл 10 раз

- - вынимаем холдер из группы, промываем слепую сетку от остатков химии под водой

- обратно вставляем холдер со слепой сеткой в группу и повторяем цикл мытья, но уже без химии

- - берем щетку и чистим ею уплотнительную резинку внутри группы

- берем тряпку и чистим ею уплотнительную резинку внутри группы

- далее раскручиваем винт группы и снимаем сетку с диффузором (иногда только сетку, зависит от кофемашины)

- - берем гастроемкость и погружаем в него: холдеры в разобранном состоянии вертикально, сетки группы, диффузоры (если есть), сетки холдера

- засыпаем в гастроемкость две ложки химии (количество ложек химии равно количеству холдеров)

- заливаем кипятком таким образом, чтобы вода не соприкасалась с пластмассовыми ручками холдеров (иначе разъест)

- оставляем на ночь

- - берем пустой питчер 0.35 или 0.6 л

- насыпаем в него 1 ложку химии

- заливаем кипятком 2/3 объема питчера

- вставляем в воду с химией пароотвод (не касаясь резинки-держателя)

- оставляем на ночь

- - протираем кофемашину

- моем поддон кофемашины

- - с утра тщательно промываем все замоченные холдеры, сетки губкой и обычной водой

- собираем холдеры

- закручиваем диффузор и сетку в каждую группу

- ПЕРВЫЙ эспрессо проливаем в «холостую» в поддон, чтобы удалить остатки химии из группы!

- - выливаем из питчера воду с химией

- тщательно прочищаем тряпкой пароотвод

- наливаем в питчер обычную холодную воду и кипятим ее пароотводом

- чистим отверстия на носике пароотвода от остатков молока зубочисткой

Все, машина чистая и готова к работе!

Данную процедуру нужно делать ЕЖЕДНЕВНО после закрытия рабочей смены.

Наглядную инструкцию с картинками и пояснениями вы можете найти тут: https://yadi.sk/d/4S4QUhfyQp3ftg

С инструкцией ознакомлен: ___________________________________________________